附件：祥细参数

一． PH10mm半户外LED显示屏技术指标

| 1、像素管单元箱 | 点间距: 10mm。 发光点颜色：1R 基色：红色 产地:台湾 密度: 10000点/m2 模组尺寸：320mm×160mm 模组行列数：宽32点×高16点 分辨率：512点/张 平方重量：15kg/m2 平均无故障时间：10000小时 |
| --- | --- |
| 2、显示屏整屏 | 可视距离：5～100m 最佳视角：水平90度，垂直45度 环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃s 工作 -20℃ ～ +50℃ 相对湿度：≤95% 屏体厚度：≤40cm 整块不锈钢包边 |
| 3、供电 | 工作电压： 220V 平均功耗：150～200 W/m2 最大功耗: ≤500 W/ m2 |
| 4、控制系统 | 控制主机：联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统：WIN 98/WIN 2000/WIN NT 控制方式: 异步控制 显卡：DVI显卡 |
| 5、主要技术参数 | 1）驱动器件：采用LED专用驱动器件 2）扫描频率：≥180帧/秒 3）刷新频率: ≥120帧/秒 4）灰度/颜色：256级 5）亮度：≥4000cd/m2 6）显示控制方式：异步控制 7）亮度调节方式：软件调节8级可调 8）使用寿命：≥100000小时 9）视频信号：PAL/NTSC 10）视频输入方式：二路Video及一路S-Video 11）杂点率：<万分之二 12）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ； 13）均匀性：像素光强、模块亮度均匀 14）电源开关：自动开关 15）开关电源负荷：5V/30A 16）电脑显示模式：800×600 1024×768或更高 17）有效通讯距离：≤120m |
| 7、软件 | LED通用播放软件（MDK） |

二．同步卡的型号及参数

| 型号 | EQ2012－4 |
| --- | --- |
| 处理器 | ARM |
| 存储容量 | 板载2M字节存储芯片 |
| 显示 | 板载2排Hub08、4排Hub12 |
| 通讯 | RS232 | 自适应 |
|  | RS485 | 自适应（需加485转换器） |
|  | 网络 | 支持(100M) | 不支持 |
| 操作系统 | 支持Windows2000、NT、XP和Vista、Win7 |
| 二次开发 | 支持VB、VC、Delphi开发 |
| 配套软件 | 《EQ一卡通》 |
| 多节目播放 | 最多可同时划分15个区域、任意大小、位置、不分主次 |
| 定时开关机 | 支持 |
| 时间显示 | 支持时差，可同时显示5组数字时间或模拟时钟 |
| 动作方式 | 44种动作方式和34种清场方式任意搭配 |
| 流水边框 | 支持多种样式的流水边框正、反转，支持自定义边框线条 |
| 亮度调节 | 支持15级手动或自动亮度调节 |
| 文件格式 | 支持txt、rtf、doc、xls、avi、jpg、bmp、gif文件 |
| 计时 | 支持正、倒计时（年、月、日、星期、时、分、秒） |
| 温度 | 支持 |
| 湿度 | 支持 |
| 灰度 | 不支持 |
| 同步显示 | 支持 | 不支持 |
| 适用范围 | 支持单/双色、室内/外 |
| 最大控制点 | 单：65536 双：32768 | 单双色：24576 | 单：65536 双：32768 |
| 控制范围单色 | 4096×16 2048×32 1024×64 | 1536×16 768×32 512×48 384×64 | 4096×16 2048×32 1024×64 |
| 控制范围双色 | 2048×16 1024×32 512×64 |  | 2048×16 1024×32 512×64 |
| 485级连 | 最多支持254个 |
| 行序调整 | 支持+1、正常、-1 |
| OE方向 | 通过软件设置正、负 |
| 数据流向（DA） | 通过软件设置正向、反向 |
| 通讯波特率 | 可支持9600～115200 |
| 通讯距离 | RS232有效通讯距离为：120米 |
|  | RS485有效通讯距离为：1200米 |
|  | 单段网线传输有效距离为：100米 | 不支持网络传输 |